## Slide 1: ДИПЛОМНА РАБОТА
ИЗСЛЕДВАНЕ НАДЕЖДНОСТТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА
Разработил: Научен ръководител:
Пламен Русков доц. д-р М. Милчев

## Slide 2: Цел и задачи
Целта на дипломната работа е да бъде разгледана и анализирана дейността по поддържане на техниката и съоръженията, използвани при аварийно-спасителната дейност – наводнения, пожари, катастрофи и други.
За постигане на поставената цел на дипломната работа, трябва да се решат следните задачи:
Анализ на проблемите при поддържане на пожарна и спасителна техника;
Анализ на отказите на пожарна и спасителна техника;
Анализ на причините за извеждане от дежурство на пожарна и спасителна техника.

## Slide 3
Фиг.1 Структурна схема на областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Русе

## Slide 4: НОРМАТИВНА УРЕДБА ПРИ ЕКСПЛОАТИРАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОЖАРНА И СПАСИТЕЛНА ТЕХНИКА
Въпросите, свързани с поддържането на противопожарна и спасителна техника са добре уредени чрез различни наредби и правилници.
Стриктното спазване на разгледаните, в главата, наредби и правилници, осигурява високо ниво на безотказност на противопожарната и спасителна техника.
В разгледаните наредби не е описан случай, при който наличната спасителна техника е гаранционна и е необходимо нейното поддържане да се осъществява в строго определени сервизи и от техници с точно определена квалификация. Това създава трудности при поддържането на спасителната техника в постоянна готовност в условията на районната противопожарна служба.

## Slide 5: Методика на изследването
събиране на статистическа информация за отказите и причините за изваждане от дежурство на пожарна и спасителна техника;
групиране на събраната информация;
статистическа обработка на събраната информация;
анализиране на актуалната стратегия и тактики за поддържане на пожарна и спасителна техника и изготвяне на препоръки за нейното подобряване.

## Slide 6: Табл.1 Класификация на техниката по възраст
Стари | Нови
Татра CAS-815 | Рено Мидлум
Мерцедес Унимог | Ивеко Карго
 | Моторни агрегати
 | Моторни помпи

## Slide 7: Фиг.2 Разпределение на отказите по признак „Изваждане от дежурство“
Chart: 
| Отремонтирани на място | Вадене от дежурство
Разпределение на откази | 23 | 18

## Slide 8: Фиг.3 Вадена от дежурство техника
Chart: Брой ваденията от дежурство
| Татра CAS – 815 | Мерцедес Унимог | Рено Мидлум | Ивеко Карго | Моторни помпи
Вадена от дежурство техника | 6 | 4 | 3 | 1 | 4

## Slide 9: Фиг.4 Разпределение на отказите по приетата класификация на техниката
Chart: 
| Нова техника | Стара техника
Откази на нова и стара техника | 15 | 26

## Slide 10: Табл.2 Разпределение на отказите по системи
Система | Брой откази
Двигател | 3
Трансмисия | 5
Ходова част | 4
Ел.система | 3
Спирачки | 6
Специално оборудване | 8

## Slide 11: Фиг.5 Съотношение на изважданията от дежурство по приетата класификация на техниката
Chart: 
| Нова техника | Стара техника
Дни извън дежурство | 48 | 5

## Slide 12: Фиг.6 Продължителност на престой на техниката извън дежурство
Chart: брой дни
| Татра CAS-815 | Мерцедес Унимог | Рено Мидлум | Ивеко Карго | Моторни помпи
Период извън дежурство (дни) за 2015 | 3 | 2 | 16 | 7 | 25

## Slide 13: Изводи
Стратегията за поддържане на старата спасителна техника е конкретизирана в различни нормативни актове, като нейното точно изпълнение е затруднено поради бюджетни ограничения и най-вече поради логистични причини при снабдяването с части.
Стратегията за поддържане на нова спасителна техника не е конкретизирана в нормативни актове, поради което има предпоставки за неоправдано големи престои извън наряд на тази техника поради откази.
Новата спасителна техника дефектира два пъти по-малко. Старата спасителна техника на служба в ОУПБЗН – Русе е с 63% от отказите. Тя прекарва по-малко време извън наряд в (до 4 дни), а новата техника до 25 дни.

## Slide 14
Причина за по-краткото време на престой извън наряд на старата техника може да се търси в ремонтирането и на място в районните служби на ОУПБЗН – Русе и спазването на приетите нормативни документи за тази дейност.
Ремонтирането и обслужването на новата спасителна техника е затруднено от необходимостта за спазването на изискванията на производителя към спазването на определена технология за поддържане.
Най-натоварените системи в специализираната техника са спирачната система (21% от отказите), трансмисията (17% от отказите) и специалното оборудване (28% от отказите).

## Slide 15: Препоръки
Необходимо е допълване на наредбите за поддържане на спасителна техника с точки касаещи поддържането на нова техника.
При възможност да бъде подновена остарялата спасителната техника на територията на ОУПБЗН – Русе.
При обявяване на конкурс/търг за закупуване на нова спасителна техника, в конкурсната/тръжната документация да се добави клауза за пределно допустимо време на престой на техниката извън наряд.
Да се изследва по-подробно причините за големия брой откази в спирачната система, трансмисията и допълнителното оборудване и да се предприемат мерки за тяхното отстраняване.

## Slide 16: Благодаря за вниманието!